| L.p. | Urządzenie | Opis czynności serwisowych | Częstotliwość przeglądów serwisowych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 15kg „GIRBAU” PCHS - 16, Nr seryjny : 3413-43919 Nr dokumentu środka trwałego: OT 5410/2013 Nr inwentarzowy: 10657/7840/661/2013/G-1 | - sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu), - sprawdzenie szczelności przyłączy wody i pary, - sprawdzenie szczelności zaworu spustowego, - sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej, - sprawdzenie układu elektrycznego, - sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył. awaryjnego, itp.), - sprawdzenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie amortyzatorów, - kontrola poziomu hałasu łożysk bębna, - kontrola pasów klinowych | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 2. | Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 35kg, „GIRBAU” PCHS – 35, Nr seryjny : 2338-43398 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4874/2012 Nr inwentarzowy: 10130/7313/661/2012/G-1 | - sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu), - sprawdzenie poziomu oleju w układzie pneumatyki, - sprawdzenie szczelności przyłączy wody, pary i sprężonego powietrza, - sprawdzenie szczelności zaworu spustowego, - sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej, - sprawdzenie układu elektrycznego, - sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył. awaryjnego, itp.), - sprawdzenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie amortyzatorów, - kontrola stanu szczęk hamulcowych, - kontrola pasów klinowych, - kontrola poziomu hałasu łożysk bębna i silnika | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC i LISTOPAD 2024 |
| 3. | Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 100kg, „MILNOR” Typu 42044 SP2, Nr seryjny : 12579723 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4882/2012 Nr inwentarzowy: 10131/7314/661/2012/G-1 | - sprawdzenie poprawności czujnika wychyłu (balansu), - sprawdzenie szczelności przyłączy wody, pary i sprężonego powietrza, - sprawdzenie szczelności uszczelek klapy załadowczej i wyładowczej, - sprawdzenie układu elektrycznego, - sprawdzenie układów zabezpieczających (wył. krańcowe drzwi, wył. awaryjnego, itp.), - kontrola poziomu płynu hamulcowego, - kontrola szczelności zaworu spustowego, - kontrola stanu tarczy hamulcowych i szczęk hamulcowych, - kontrola pasów klinowych, - kontrola połączeń śrubowych, - kontrola poziomu hałasu łożysk bębna, silnika i przekładni | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 4. | Pralnico - wirówka z barierą higieny o załadunku 100kg, „MILNOR” Typu 42044 SP2, Nr seryjny : 11575628 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4883/2012 Nr inwentarzowy: 10132/7315/661/2012/G-1 |  | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 |
| 5. | Suszarka bębnowa „MILNOR” M-78, Numer seryjny : 576891 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4884/2012 10139/7322/661/2012/G-1 | - sprawdzenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie działania zabezpieczeń (wszystkie wyłączniki), - kontrola pasów klinowych, - kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz odprowadzenia kondensatu, - kontrola czujników temperatury, - kontrola poziomu hałasu łożysk silnika wentylatora i silnika napędowego, - kontrola stanu nagrzewnicy powietrza, - kontrola stanu rolek napędowych | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 6. | Suszarka bębnowa „MILNOR” M-190, Numer seryjny : 576892 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4885/2012 Nr inwentarzowy: 10140/7323/661/2013/G-1 |  | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 |
| 7. | Suszarka bębnowa „ELEKTROLUX” T41200, Numer seryjny : 0901/0200507 Nr dokumentu środka trwałego: OT 6099/2015 Nr inwentarzowy: 11322/318/661/2015/G-1 | - sprawdzenie połączeń śrubowych, - sprawdzenie działania zabezpieczeń (wszystkie wyłączniki), - kontrola pasów klinowych, - kontrola stanu rolek napędowych, - kontrola stanu nagrzewnicy powietrza, - kontrola czujników temperatury, - kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz odprowadzenia kondensatu, - kontrola poziomu hałasu łożysk silnika wentylatora i silnika napędowego | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 8. | Magiel gazowy jednowałowy „GIRBAU” PC-120/301G, Numer seryjny : 790035 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4892/2012 Nr inwentarzowy: 10147/7330/661/2012/G-1 | - sprawdzenie szczelności przyłączy gazu i sprężonego powietrza, - sprawdzenie poziomu łożysk na silnikach : pomy oleju napędowego wraz z przekładnią wentylatora i silnika stołu podawczego, - sprawdzenie instalacji elektrycznej, - kontrola stanu filcu maglującego i pasów podających, - kontrola połączeń śrubowych, - kontrola poprawności działania zabezpieczeń (wył. awaryjne, zabezpieczenie palców), - kontrola wentylacji, - kontrola instalacji olejowej pod kątem wycieków, - kontrola poziomu oleju w przekładni wału, - kontrola poziomu oleju grzewczego | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 9. | Magiel elektryczny GMP - 200 Numer seryjny : 110907285 Nr dokumentu środka trwałego: OT4894/2012 Nr inwentarzowy: 10149/7332/661/2012/G-1 | - sprawdzenie stanu grzałek, - sprawdzenie stanu czujników temperatury, - sprawdzenie układu napędowego, - kontrola wizualna magla, - kontrola poprawności działania zabezpieczeń (wył. awaryjny, osłona zabezpieczająca palce), - kontrola poziomu hałasu łożysk silnika napędowego i wentylatora, - kontrola połączeń śrubowych | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 10. | Trój-lalkowa prasa do bielizny fasonowej „COLMAC” Triple Connie Turbo 2 Nr seryjny : 100711TC20295 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4893/2012 Nr inwentarzowy: 10148/7331/661/2012/G-1 | - sprawdzenie instalacji pneumatycznej, - sprawdzenie instalacji elektrycznej, - sprawdzenie szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza, - kontrola poziomu hałasu łożysk wentylatora, - kontrola stanu układu napędowego, - kontrola poprawności działania zabezpieczeń, - kontrola stacji uzdatniania sprężonego powietrza, - kontrola połączeń śrub - kontrola stanu płyt prasujących | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 11. | Prasa rotacyjna „ASTRA” KP516 Nr seryjny : 2898 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4886/2012 Nr inwentarzowy: 10141/7324/661/2012/G-1 | - sprawdzenie instalacji pneumatycznej i elektrycznej, - sprawdzenie połączeń śrubowych, - kontrola szczelności przyłączy pary i sprężonego powietrza oraz odprowadzenia kondensatu, - kontrola stacji uzdatniania sprężonego powietrza, - kontrola układu napędowego, - kontrola poziomu oleju instalacji pneumatycznej, - kontrola stanu płyty prasującej | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 12. | Stół do prasowania „ALUX” WA-3 Nr seryjny: 3978/2011 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4887/2012 Nr inwentarzowy: 10142/7323/661/2012/G-1 | - sprawdzenie instalacji elektrycznej, - kontrola szczelności przyłącza pary, - kontrola płynności ramienia prasulca, - kontrola stanu pokrycia stołu do prasowania | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 13. | Waga najazdowa KPZ 51E – 9 – 1 Nr seryjny : 66315 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4876/2012 Nr inwentarzowy: 10134/7317/660/2012/G-1 | - kontrola wagi pod względem mechanicznym | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 14. | Maszyna szwalnicza „SIRUBA” Nr seryjny: 23382818 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4888/2012 Nr inwentarzowy: 10143/7326/661/2012/G-1 | - sprawdzenie poprawności działania maszyny, - kontrola poziomu oleju, | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 15. | Maszyna szwalnicza „LUOKE” Nr seryjny : brak Nr dokumentu środka trwałego: OT 4889/2012 Nr inwentarzowy: 10144/7327/661/2012/G-1 |  |  |
| 16. | Prasa do wgrzewania etykiet „TERMOPATCH” - HS4C Nr seryjny: brak Nr dokumentu środka trwałego: OT 4877/2012 Nr inwentarzowy: 10135/7318/661/2012/G-1 | - sprawdzenie poprawności działania prasy, - kontrola instalacji elektrycznej, - kontrola wizualna prasy - kontrola stanu foli | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 17. | Pakowarka pozioma „SOLIDPACK – PK Nr seryjny : 1041068 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4890/2012 Nr inwentarzowy: 10145/7328/661/2012/G-1 | - sprawdzenie instalacji elektrycznej, - sprawdzenie poprawności działania pakowarki, - kontrola czystości czujników, blokad i barier bezpieczeństwa, - kontrola stanu ceratek izolujących, | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |
| 18. | Pakowarka pionowa „ALUX” WA – 22 Nr seryjny : 3900 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4891/2012 Nr inwentarzowy: 10146/7329/661/2012/G-1 | - sprawdzenie poprawności działania pakowarki, - sprawdzenie instalacji elektrycznej, - kontrola stanu łożysk toczonych, - kontrola czystości czujników, - kontrola stanu ceratek izolujących, | DO WYKONANIA MAJ/ CZERWIEC 2024 i LISTOPAD 2024 |

USŁUGI DODATKOWE

| L.p. | Urządzenie | Opis usługi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magiel gazowy jednowałowy „GIRBAU” PC-120/301G, Numer seryjny : 790035 Nr dokumentu środka trwałego: OT 4892/2012 Nr inwentarzowy: 10147/7330/661/2012/G-1 | W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wymienić filc wału magla gazowego, zgodnie z DTR urządzenia. Filc: MOLTON NOMEX 850g/m2, 7,6m x 3,5m2 lub NOMEX 800g/m2 , 7,6m x 3,6m. | DO WYKONANIA – MAJ / CZERWIEC 2024 |
| 2. | Palnik gazowy magla gazowego „GIRBAU” PC-120/301G | - kontrola szczelności, - kontrola wykrywacza ognia, - kontrola zaworu wyjściowego gazu - regulacja palnika magla - analiza spalin | DO WYKONANIA MAJ / CZERWIEC 2024 |