OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z AUDYTEM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ŚWIADECTWAMI CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W CELU OPTYMALIZACJI SYSTEMU ENERGETYCZNEGO KOMPLEKSU 10. WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ W BYDGOSZCZY PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5 ORAZ DOMU MEDYKA PRZY ULICY SKROMNEJ 5 W BYDGOSZCZY”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

I. Ogólna charakterystyka budynków

| WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| --- |
| L.p. | Obiekty budowlane | Ilość (szt.) | Kubatura budynków (m³) | Nr budynków |
| 1. | budynek szpitalny | 1 | 7 275,00 | 1 |
| 2. | budynek szpitalny | 1 | 18 665,00 | 2 |
| 3. | budynek szpitalny | 1 | 54 469,00 | 3 |
| 4. | budynek szpitalny | 1 | 19 292,00 | 4 |
| 5. | budynek szpitalny | 1 | 25 323,00 | 5 |
| 6. | przychodnia (WCMP,laboratorium, pom.administracyjne) | 1 | 18 516,00 | 6 |
| 7. | kotłownia | 1 | 6 384,00 | 8 |
| 9. | PKT | 1 | 192,00 | 11 |
| 10. | kuchnia, pralnia | 1 | 15 332,00 | 12 |
| 12. | hydrofornia | 1 | 590,00 | 14 |
| 13. | tlenownia | 1 | 537,00 | 15 |
| 14. | psychiatria, pom. techniczne | 1 | 6 540,00 | 16 |
| 16. | biuro przepustek | 1 | 1 302,00 | 18 |
| 18. | budynek administracyjny | 1 | 10 470,00 | 21 |
| 19. | zintegrowany blok operacyjny | 1 | 12 800,00 | 23 |
| 21. | patomorfologia | 1 | 7 900,00 | 25 |
| 22. | poliklinika | 1 | 47 060,00 | 26 |
| 23. | Dom Medyka (internat dla kadry) | 1 | 20 966,00 |  |

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w budynkach 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy przy ulicy Powstańców Warszawy 5 oraz Domu Medyka przy ulicy Skromnej 5.

II. Wymagania

1) Audyt energetyczny powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

- Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r, wraz z późn. zm.

- Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. wraz z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii wraz z późn. zm.

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii -w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach zapisanych w pkt 1i 2.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z późniejszymi zmianami 
(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenia 
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

- Normami branżowymi i  wiedzą techniczną - w przypadku optymalizacji przedsięwzięć nieprzewidzianych w rozporządzeniach

2) Przy opracowaniu audytu energetycznego należy dodatkowo przewidzieć:

- wykonanie audytu efektywności energetycznej dla wymienionych obiektów w zapytaniu wraz 
z określeniem efektu ekologicznego dla wybranego do realizacji wariantu przedsięwzięcia

- opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania białych certyfikatów

- wykonanie dodatkowej karty audytu energetycznego na potrzeby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- wykonanie analizy miesięcznych i rocznych zużyć oraz opłat za wszystkie nośniki energii 
za okres 2020 –2023 r. wraz z wnioskami,

- sformułowanie wniosków wynikających z opracowanego audytu,

- wykonanie audytu zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej,

- przedstawienie wszelkich kosztów zawartych w audycie w kwotach brutto,

- ocenę techniczną istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia termomodernizacyjnego tzn.:

  - wskazanie źródeł remontów obiektów poprzez np. wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, remont i docieplenie dachów, wymianę oświetlenia wewnątrz obiektu, itp.

  - wybudowanie nowych odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne, które będą prowadziły do zaoszczędzenia energii (cieplnej, elektrycznej) w skali roku. Każde osobne rozwiązanie na polepszenie bilansu powinno być potwierdzone obliczeniami.

- załączenie arkuszy kalkulacyjnych, obliczeniowych audytu energetycznego w wersji edytowalnej i pdf na nośniku elektronicznym CD,

3) Inne wymagania

Wykonujący audyt energetyczny oprze się na inwentaryzacji własnej oraz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego.

Dokumentacja audytu energetycznego nie może zawierać nazw własnych, typów, modeli, nazw producentów, które mogłyby naruszać uczciwą konkurencję.

Sporządzony audyt dla przedmiotowego przedsięwzięcia ma pozwolić Zamawiającemu uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

Treść audytu energetycznego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego, w tym zawierać:

- dane identyfikacyjne: budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej oraz dane inwestora,

- ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,

- opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termo modernizacyjnego,

- wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termo modernizacyjnego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wraz z późniejszymi zmianami.

4) Liczba i rodzaj nośników, na jakich utrwalony będzie audyt energetyczny

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację w 2egz. w formie papierowej, w 2egz. na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD).

MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII NA CELE GRZEWCZE ZOSTANĄ PRZEKAZANE WYKONAWCY UZUPEŁNIONE TABELE DOTYCZĄCE ROKU 2020- 2024.

III. Wykaz dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego o charakterze pomocniczym:

1. SPIS AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW

Audyt energetyczny budynków nr 1,2,3,4,5, nr opracowania SW/11/2012 z 11.2005 opracowany przez Pana Leszka Kryspina

Audyt energetyczny - wyciąg z projektu budowlanego (Załącznik nr 1/A/12) z 31.10.2012

Audyt energetyczny budynku nr 12 – Pralnia, Kuchnia (12/A/12), nr opracowania 14/2008 z 02.2012 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 2 – Blok operacyjny (2/A/36), nr opracowania 13/2008 z 02.2009 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 1 – Położniczy (1/A/11), nr opracowania 9/2008 z 12.2008 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 3 – Łóżkowy (3/A/54), nr opracowania 10/2008 z 12.2008 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 4 – Blok Diagnostyczny (4/A/25), nr opracowania 11/2008 z 12.2008 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 5 – Klinika Rehabilitacji (5/A/37), nr opracowania 12/2008 
z 12.2008 opracowany przez Pana Eugeniusz Klawikowski

Audyt energetyczny budynku nr 6 – Poliklinika (6/E/24 POZ.81), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 6 – Poliklinika (6/E/33 POZ.110), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 7 – Patomorfologia (7/E/6 POZ.31), nr opracowania SW/11/2012
 z dnia 08.11.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 7 – Patomorfologia (7/E/7 POZ.33), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 8 – Kotłownia (8/E/11 POZ.117), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 10.11.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 11 – Portiernia (11/E/5 POZ.9), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 11 – Portiernia (11/E/7 POZ.11), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 16 – Psychiatria (16/E/32 POZ.75), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 16 – Psychiatria (16/E/30 POZ.73), nr opracowania SW/11/2012
 z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 18 – Wartownia (18/E/6 POZ.15), nr opracowania SW/11/2012
 z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 18 – Wartownia (18/E/4 POZ.13), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 21 – Logistyka (21/E/15 POZ.70), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 21 – Logistyka (21/E/17 POZ.72), nr opracowania SW/11/2012 
z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny sieci cieplnej (A-E/S-C POZ. 125), nr opracowania SW/11/2012                                  z dnia 10.11.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny sieci cieplnej (A-E/S-C/2 POZ. 135), nr opracowania SW/11/2012                                  z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt zbiorczy (A-E/Zbiorczy POZ. 126), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 11.11.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt zbiorczy (A-E/2 zbiorczy POZ.136), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 03.09.2013 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny budynku nr 3 (Łóżkowy) (3/A/82 POZ. 187), nr opracowania 6/2013 z dnia 26.03.2013 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 4 (Blok Diagnostyczny) (4/A/131 POZ. 132), nr opracowania 7/2013  z dnia 02.04.2013 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 1 (Położniczy) (1/A/18 POZ. 55), nr opracowania 5/2013 z dnia 29.03.2013 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 5 (Klinika Rehabilitacji) (5/A/47 POZ. 144), nr opracowania 8/2013  z dnia 02.04.2013 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 4 (Blok Diagnostyczny), z 04.2005 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 4 (Blok Diagnostyczny), z 04.2005 opracowany przez Pana Leszka Kryspina

Audyt energetyczny budynku nr 3 (Blok Łóżkowy), z 04.2005 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 1 (Położniczy), z 04.2005 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 2 (Blok Operacyjny), z 04.2005 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynku nr 5 (Klinika Rehabilitacji), z 04.2005 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Audyt energetyczny budynków nr: 1, 2, 3, 4, 5  (Dotacja z Programu Operacyjnego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

2. SPIS AUDYTÓW OŚWIETLENIOWYCH BUDYNKÓW

Audyt oświetleniowy - Audyt energetyczny budynku nr 21 – Budynek Administracyjno-koszarowy nr 1 (21/E/16 POZ.71), nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy - Audyt energetyczny budynku nr 16 – Budynek Psychiatrii nr 16 (16/E/31 POZ.74), nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy - Audyt energetyczny budynku nr 6 – Budynek Polikliniki z częścią dziecięcą nr 6 (6/E/25 POZ.82), nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy - Audyt energetyczny budynku nr 8 – Budynek Kotłowni nr 8 (8/E/12 POZ.118), nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt energetyczny źródła ciepła – Kotłownia (8/E/11 POZ.117), nr opracowania SW/11/2012 z dnia 10.11.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy - Audyt energetyczny budynku nr 11 – Portiernia (11/E/6 POZ.10), 
nr opracowania 05/2012 z dnia 31.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy - Audyt zbiorczy (A/E/Ośw.zewn. POZ.127), nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy – Audyt energetyczny budynku nr 18 - Wartownia (18/E/5 POZ.14), 
nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

Audyt oświetleniowy – Audyt energetyczny budynku nr 7 - Patomorfologia (7/E/7 POZ.32), 
nr opracowania 05/2012 z dnia 21.10.2012 opracowany przez Pana Grzegorza Gepperta

3. SPIS AUDYTÓW OŚWIETLENIOWYCH BUDYNKÓW

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU  NR 5, 5a, 5b oraz 5c nr 4/09/2014 
 z dnia 30.09.2014 ważne do 30.09.2024 opracowany przez Pana Karola Krempa

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU NR 4, 4a, 4b nr 3/09/2014  z dnia 30.09.2014 ważne do 30.09.2024 opracowany przez Pana Karola Krempa

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU NR 3 nr 2/09/2014  z dnia 30.09.2014 ważne do 30.09.2024 opracowany przez Pana Karola Krempa

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU NR 1 nr 1/09/2014  z dnia 30.09.2014 ważne do 30.09.2024 opracowany przez Pana Karola Krempa

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU NR 2 nr 5/2011  z dnia 01.07.2011 ważne do 30.06.2021 opracowany przez Pana Waldemara Milera

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla BUDYNKU  NR 12 nr 12/E/15  z dnia 07.05.2012 ważne do 06.05.2022 opracowany przez Pana Waldemara Milera

4. SPIS AKTUALIZACJI – AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW

Aktualizacja – Audyt energetyczny BUDYNKU NR 5 (KLINIKA REHABILITACJI) nr 7/2011 
 z dnia 04.09.2011 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Aktualizacja – Audyt energetyczny BUDYNKU NR 4 (BLOK DIAGNOSTYCZNY) nr 6/2011 
 z dnia 04.09.2011 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Aktualizacja – Audyt energetyczny BUDYNKU NR 3 (ŁÓŻKOWY) nr 5/2011  z dnia 04.09.2011 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

Aktualizacja – Audyt energetyczny BUDYNKU NR 1 (POŁOŻNICZY) nr 4/2011  z dnia 04.09.2011 opracowany przez Pana Eugeniusza Klawikowskiego

5. SPIS ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 5, 5a, 5b oraz 5c nr 4/09/2014 z dnia 30.09.2014 opracowany przez Pana Karola Krempę

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 4, 4a, 4b nr 3/09/2014 z dnia 30.09.2014 opracowany przez Pana Karola Krempę

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 3 nr 2/09/2014 z dnia 30.09.2014 opracowany przez Pana Karola Krempę

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 1 nr 1/09/2014 z dnia 30.09.2014 opracowany przez Pana Karola Krempę

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 2 nr 5/2011 z dnia 01.07.2011 opracowany przez Pana Waldemara Milera

Świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku nr 12 nr 2/2012 z dnia 07.05.2012 opracowany przez Pana Waldemara Milera

6. SPIS PROJEKTÓW BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW

Projekt wykonawczy: "Termomodernizacja i docieplenia budynków Nr 1,3,4,5 z łącznikami" opracowany w 2012 roku przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH BUDOWNICTWA "TECH-WOJ." SPÓŁKA Z O.O. 3/A/72 Poz.177

Projekt wykonawczy: "Termomodernizacja i docieplenia budynków Nr 1,4,5 z łącznikami" opracowany w 2012 roku przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH BUDOWNICTWA "TECH-WOJ." SPÓŁKA Z O.O.  1/A/14 Poz.51

Projekt wykonawczy: "Termomodernizacja i docieplenia budynku Nr 3 wraz z przebudową wejścia głównego 10 W. Sz. K. z P. w Bydgoszczy " opracowany w 2012 roku przez PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERSKICH BUDOWNICTWA "TECH-WOJ." SPÓŁKA 
Z O.O. 3/A/73 Poz.178

| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 (Blok cieplny) |
| --- |
| miesiąc | ilość energii | dni | energia na dobę | energia na godz. | tw | to | te | współczynnik | moc bez temp | wsp. temp | średni rzeczywisty pobór mocy | moc zamówiona | za wysoko za nisko |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (WSK) rok 2020 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (WSK) rok 2021 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moc zamówiona | moc proponowana | nadwyżka mocy | taryfa | cena | Wartość rocznej nadwyżki mocy |  |  |
|  |  | MW | MW | MW |  | zł/MW | zł. |  |  |

| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 Nowa Poliklinika |
| --- |
| miesiąc | ilość energii | dni | energia na dobę | energia na godz. | tw | to | te | współczynnik | moc bez temp | wsp. temp | średni rzeczywisty pobór mocy | moc zamówiona | za wysoko za nisko |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (Nowa Poliklinika) rok 2020 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (Nowa Poliklinika) rok 2021 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moc zamówiona | moc proponowana | nadwyżka mocy | taryfa | cena | Wartość rocznej nadwyżki mocy |  |  |
|  |  | MW | MW | MW |  | zł/MW | zł. |  |  |

| Bydgoszcz ul. Skromna 5 (Dom Medyka) |
| --- |
| miesiąc | ilość energii | dni | energia na dobę | energia na godz. | tw | to | te | współczynnik | moc bez temp | wsp. temp | średni rzeczywisty pobór mocy | moc zamówiona | za wysoko za nisko |
| Bydgoszcz ul. Skromna 5 rok 2020 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bydgoszcz ul. Skromna 5 rok 2021 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moc zamówiona | moc proponowana | nadwyżka mocy | taryfa | cena | Wartość rocznej nadwyżki mocy |  |  |
|  |  | MW | MW | MW |  | zł/MW | zł. |  |  |

| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 (budynek 21) |
| --- |
| miesiąc | ilość energii | dni | energia na dobę | energia na godz. | tw | to | te | współczynnik | moc bez temp | wsp. temp | średni rzeczywisty pobór mocy | moc zamówiona | za wysoko za nisko |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (budynek 21) rok 2020 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy (budynek 21) rok 2021 |
| styczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| luty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| marzec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kwiecień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| maj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czerwiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lipiec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sierpień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wrzesień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| październik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| listopad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| grudzień |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | moc zamówiona | moc proponowana | nadwyżka mocy | taryfa | cena | Wartość rocznej nadwyżki mocy |  |  |
|  |  | MW | MW | MW |  | zł/MW | zł. |  |  |

| Zestawienie ilości kupowanej energii cieplnej z m.s.c. oraz koszt zakupu |
| --- |
| 2020 |
| Faktury KPEC Szpital blok Główny | Ilość GJ |  | Faktury KPEC Medyk | Ilość GJ |  | Faktury KPEC Bud. 21 Infrastr. | Ilość GJ |  | Faktury KPEC Bud. Nowa Polikl. | Ilość GJ |
| 2021 |
| Faktury KPEC Szpital blok Główny | Ilość GJ |  | Faktury KPEC Medyk | Ilość GJ |  | Faktury Kpec Bud. 21 Infrastr. | Ilość GJ |  | Faktury KPEC Bud. Nowa Polikl. | Ilość GJ |

| ENERGIA CIEPLNA ZAKUPIONA Z M.S.C. |
| --- |
| Rok | Nr kompleksu | Moc zamówiona | Potrzeby cieplne | Ilość zakupionej energii | Koszt zakupu energii | Cena zakupu energii | Uwagi |
|  |  |  |  | msc | msc | kC |  |
|  |  | MW |  | GJ/rok | zł/rok | zł/GJ |  |
| 2020 | Blok cieplny k. 7471 | 1,40 | c.o., wentylacja, technologia |  |  |  |  |
|  | Dom Medyka k.1108 | 0,40 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
|  | Bud. 21/7471 | 0,125 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
|  | 7471 Nowa Poliklinika bud. nr 26 | 0,705 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
| Razem | 2,63 |  |  |  |  |  |
| Rok | Nr kompleksu | Moc zamówiona | Potrzeby cieplne | Ilość zakupionej energii | Koszt zakupu energii | Cena zakupu energii | Uwagi |
|  |  |  |  | msc | msc | kC |  |
|  |  | MW |  | GJ/rok | zł/rok | zł/GJ |  |
| 2021 | Blok cieplny k. 7471 | 1,40 | c.o., wentylacja, technologia |  |  |  |  |
|  | Dom Medyka k.1108 | 0,40 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
|  | Bud. 21/7471 | 0,124 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
|  | 7471 Nowa Poliklinika bud. nr 26 | 0,705 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |
| Razem | 2,63 |  |  |  |  |  |
| ZESTAWIENIE ZAKUPIONEGO GAZU ZIEMNEGO Numer bud./kompl. Rodzaj paliwa Typ kotła Ilość kotłów Moc kotła w kW Zużycie paliwa Jednostka miary Koszt paliwa Cena jednostkowa paliwa Jednostka miary Uwagi 2020 2021 2020 2021 2020 2021 8/7471 gaz K1 Vitomax 200 HS parowy wysokoprżęny 1 656 K2 Vitomax 200 HS parowy wysokoprżęny 1 520 K3 Vitomax 200 HS parowy wysokoprżęny 1 785 K1 VITOPLEX 100 PV1 - wodny 1 781 K2 VITOPLEX 100 SX1 1 895 K4 PAROMAT-RU-ND, niskoprężny parowy 1 875 K2 VITOCROSSOL CRU 800-kondensacyjny. wodny, nowy 1 800 Poliklinika Nowa K1 VITOPLEX 300-TX3A, wodny 1 300 K2 VITOPLEX 300-TX3A, wodny 1 300 Razem 5912,0 m3 zł/m3 4/7471 gaz m3 zł/m3 Dom Medyka gaz m3 zł/m3 Protetyka m3 zł/m3 |

| Zestawienie ilości kupowanego paliwa gazowego oraz koszt zakupu |
| --- |
| 2020 |
| Faktury Gaz Szpital blok główny |  | Faktury Gaz Szpital Bud. nr 4 |
| Koszt | koszt 1 m3 | Ilość kupionych m3 |  | Koszt | koszt 1 m3 | Ilość kupionych m3 | moc umowna | moc wykonana |

| 2021 |
| --- |
| Faktury Gaz Szpital blok główny |  | Faktury Gaz Szpital Bud. nr 4 |
| Koszt | koszt 1 m3 | Ilość kupionych m3 |  | Koszt | koszt 1 m3 | Ilość kupionych m3 | moc umowna | moc wykonana |

| ENERGIA CIEPLNA ZAKUPIONA Z M.S.C. ORAZ WYPRODUKOWANA Z GAZU |
| --- |
| Rok | Nr kompleksu | Moc zamówiona | Potrzeby cieplne | Ilość zakupionej/wytworzonej energii | Koszt zakupu energii | Powierzchnia ogrzewana | Kubatura ogrzewana | Wskaźniki energochłonności | Uwagi |
|  |  |  |  | msc | gaz | Razem | msc | gaz | Razem |  |  | kC | kCs | ECS | Ecv |  |
|  |  | MW |  | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | zł/rok | zł/rok | zł/rok | m2 | m3 | zł/GJ | zł/m2 rok | kWh/m2 rok | kWh/m3 rok |  |
| 2020 | Blok cieplny k. 7471 | 1,40 | c.o., wentylacja, technologia |  |  |  |  |  |  | 59 736 | 199 613 |  |  |  |  |  |
|  | Dom Medyka k.1108 | 0,40 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 6 252 | 21 104 |  |  |  |  |  |
|  | Bud. 21/7471 | 0,125 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 2 150 | 6 878 |  |  |  |  |  |
|  | 7471 Nowa Poliklinika bud. nr 26 | 0,705 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 9 384 | 30 967 |  |  |  |  |  |
| Razem | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  | 77 522 | 258 562 |  |  |  |  |  |
| Rok | Nr kompleksu | Moc zamówiona | Potrzeby cieplne | Ilość zakupionej/wytworzonej energii | Koszt zakupu energii | Powierzchnia ogrzewana | Kubatura ogrzewana | Wskaźniki energochłonności | Uwagi |
|  |  |  |  | msc | gaz | Razem | msc | gaz | Razem |  |  | kC | kCs | ECS | Ecv |  |
|  |  | MW |  | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | zł/rok | zł/rok | zł/rok | m2 | m3 | zł/GJ | zł/m2 rok | kWh/m2 rok | kWh/m3 rok |  |
| 2021 | Blok cieplny k. 7471 | 1,40 | c.o., wentylacja, technologia |  |  |  |  |  |  | 59 736 | 199 613 |  |  |  |  |  |
|  | Dom Medyka k.1108 | 0,40 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 6 252 | 21 104 |  |  |  |  |  |
|  | Bud. 21/7471 | 0,124 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 2 150 | 6 878 |  |  |  |  |  |
|  | 7471 Nowa Poliklinika bud. nr 26 | 0,705 | c.o., c.w.u. |  |  |  |  |  |  | 9 384 | 30 967 |  |  |  |  |  |
| Razem | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  | 77 522 | 258 562 |  |  |  |  |  |